## Slide 1: 02SPF: Plazma, fúze, tokamaky a ti druzí aneb vše co byste měli jako studenti naší specializace vědět a o čem se dozvíte ještě mnohem víc
O. Ficker et al.

## Slide 2
Energie hvězd – termojaderná fúze
Co je to plazma?
Potřebujeme fúzi? Je výzkum moc drahý? Trvá moc dlouho?
Principy termojaderné fúze, palivo, hvězdy vs. pozemské reaktory
Magnetické udržení: Tokamak, Stellarátor, Inerciální udržení
JET, ITER, NIF příchod soukromého kapitálu
Kde všude najdete absolventy našeho oboru?
Outdated!

## Slide 3
Prof. RNDr. Jan Mlynář, Ph. D.
1966-2023
ITER – duben 2015

## Slide 4
Energie hvězd – termojaderná fúze
Co je to plazma?
Potřebujeme fúzi? Je výzkum moc drahý? Trvá moc dlouho?
Principy termojaderné fúze, palivo, hvězdy vs. pozemské reaktory
Magnetické udržení: Tokamak, Stellarátor, Inerciální udržení
JET, ITER, NIF příchod soukromého kapitálu
Kde všude najdete absolventy našeho oboru?

## Slide 6
Zdroj energie a stáří Slunce???
Hmotnost Slunce: 2 × 1030 kg
Solární konstanta: 1,4 kW m−2
Celkový výkon Slunce: 4×1026 W
Bohové?
Uhlí?
Gravitační kontrakce
Radioaktivní rozpad

## Slide 7
Složení Slunce: hlavně vodík a helium
E = Δm.c2
4x mH > mHe !!!
Rychlost světla ve vakuu
c = 299 792 458 m/s nebo 1 miliarda km/hod
ROZDÍL HMOTNOSTÍ
JE UVOLNĚNÁ ENERGIE
Fúze pohání hvězdy, A. Eddington 1920
F. W. Ashton
A. Einstein

## Slide 8
Energie hvězd – termojaderná fúze
Co je to plazma?
Potřebujeme fúzi? Je výzkum moc drahý? Trvá moc dlouho?
Principy termojaderné fúze, vs. Štěpení, hvězdy vs. pozemské reaktory
Magnetické udržení: Tokamak, Stellarátor, Inerciální udržení
JET, ITER, NIF a příchod soukromého kapitálu
Kde všude najdete absolventy našeho oboru?

## Slide 9
NÍZKÁ TEPLOTA
PEVNÁ LÁTKA
STŘEDNÍ TEPLOTA
KAPALINA
VYSOKÁ TEPLOTA
PLYN
EXTRÉMNÍ TEPLOTA
PLAZMA
Plazma je kvazineutrální ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů a neutrálních částic vykazující kolektivní chování, který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu (ionizací). Je plazma čtvrté skupenství hmoty? – NE tak docela – pozvolná, ale zásadní změna chování
96% hmoty ve vesmíru je ve stavu plazmatu!

## Slide 11
Energie hvězd – termojaderná fúze
Co je to plazma?
Potřebujeme fúzi? Je výzkum moc drahý? Trvá moc dlouho?
Principy termojaderné fúze, palivo, hvězdy vs. pozemské reaktory
Magnetické udržení: Tokamak, Stellarátor, Inerciální udržení
JET, ITER, NIF příchod soukromého kapitálu
Kde všude najdete absolventy našeho oboru?

## Slide 12
Primární zdroje energie
Výroba el. energie
Teplo
Přímá spotřeba v průmyslu
Spotřeba v dopravě
Atd.
Fosilní paliva stále naprosto dominují
Doprava:
Celková spotřeba: 30 000 TWh – tedy více než veškerá vyrobená el. energie!
El. energie v dopravě pokrývá <1%
Kompletní elektrifikace dopravy – více než 2x tolik elektráren než máme dnes

## Slide 13
https://www.worldometers.info
Ropa při současné spotřebě dojde následující generaci
Plyn a uhlí později, ale stále v měřítku několika generací
Mají i jiné využití než spálení
Restart civilizace bez dostupných zásob fosilních paliv asi nemožný

## Slide 14
Německo: Instalovaný výkon v obnovitelných zdrojích více než 50%, ale reálně vyrobená energie za rok spíše zhruba 10-20%
22:00 h, 1/12/2022
electricitymaps.com

## Slide 15
Největší vědecký projekt na Zemi
Náklady 22-25 mld. €
20 let
EU + 6 států
Mnoho pracovních míst a inovací
$21.8 mld.
1 transakce (-> FB)
~50000 řádků kódu
stamiliony uživatelů –
Osobní údaje a reklama
Č. zisk 17 mld.€
1 rok
670,000 tisíc zaměstnanců
MS 2022 Katar = 5-7 ITERů
RU-UA válka
1 ITER/12 (nejhorších) hodin přímých nákladů a škod
Celkové škody: Stovky ITERů
Program jaderných zbraní a nosičů jen v USA: 1000 ITERů
1 ITER = cigarety vykouřené za 4-5 dní

## Slide 16
Nechvalně známé vtipy o fúzi:
  Už 50 let se říká, že za 50 let už to bude.
  Fusion is the energy of the future, … and always will be!
Štěpná jaderná energetika:
První myšlenka: radioaktivita 1896/štěpení 1938
První reaktor: 1942
První elektrárna: 1956
Výzkum fúze:
První myšlenka: Eddington 1920 – fúze/enegie hvězd
První reaktory – 50.-60. léta
Prokázání fyz. principu výroby energie – JET 1997, ITER
Úspěšná aplikace – elektrárna připojená k síti 2060??
Letectví:
První myšlenka: ?? Počátek Homo S.
První let: 1903
První pravidelná linka: 1914
Pražský okruh 
První plány: 20. léta
Stavební uzávěra na části trasy – 50. léta
Dokončeno více jak 50%: 2027+
Úplné dokončení: ??

## Slide 17
Bezemisní zdroj energie
Stabilní produkty
Nízká indukovaná aktivita konstrukčních materiálů
Inherentně bezpečný (velmi malé množství paliva, teplotní stabilita reakce)
Velké zásoby paliva dostupné rovnoměrně po celém světě (!)
Posun mnoha technologických oborů během vývoje
Pravděpodobně nebude dostupná v malém měřítku
Plazma nestabilní – fúzní reakce snadno vyhasne
Prostředí fúzních reaktorů je extrémní a potřebujeme nové a lepší materiály

## Slide 18
Energie hvězd – termojaderná fúze
Co je to plazma?
Potřebujeme fúzi? Je výzkum moc drahý? Trvá moc dlouho?
Principy termojaderné fúze, palivo, hvězdy vs. pozemské reaktory
Magnetické udržení: Tokamak, Stellarátor, Inerciální udržení
JET, ITER, NIF příchod soukromého kapitálu
Kde všude najdete absolventy našeho oboru?

## Slide 19
VAZEBNÁ ENERGIE
na nukleon
ATOMOVÉ ČÍSLO A
235U
238U
2H
3H
4He
MNOŽSTVÍ ENERGIE UVOLNĚNÉ PŘI ŠTĚPENÍ
TEŽKÝCH JADER
MNOŽSTVÍ ENERGIE UVOLNĚNÉ PŘI FÚZI
LEHKÝCH JADER
SLUČOVÁNÍ ATOMOVÝCH JADER
ŠTĚPENÍ ATOMOVÝCH JADER

## Slide 20
Deuterium
Vodík s jedním neutronem
0.015 % v mořské vodě
Poměrně rozvinuté technologie pro jeho získávání
Tritium
Vodík se dvěma neutrony
Poločas rozpadu v řádu let
V přírodě se běžně nevyskytuje
Produkují jej některé typy štěpných reaktorů (CANDU)
Bude se získávat z lithia přímo v reaktoru (hlavně)
Li – rozvinutá těžba a recyklace
Zásoby paliva při dnešní spotřebě: asi na 2x delší dobu než bude existovat Země….

## Slide 21: Produkce energie fúzí na Zemi dosažena: Termojaderná bomba
K dosažení tlaků a teplot využit štěpný jaderný výbuch – jinak nelze
Neřízená termojaderná fúze s velkou produkcí energie tedy dosažena byla…
Většina hlavic USA/Ruska je termojaderná

## Slide 22: Coulombova bariéra a kvantové tunelování
ZÓNA JADERNÝCH SIL
ZÓNA ELEKTROMAGNETICKÝCH SIL
KVANTOVÝ TUNEL
ODPUZOVÁNÍ
ATOMOVÝCH
JADER

## Slide 23
Reaktory:
Malý objem
Tlak daný magnetickým polem/setrvačností
Magnetické/inerciální udržení
Vyšší teplota – 150 mil. stupňů
Nejúčinnější možné fúzní reakce (D a T)
Většina záření uniká
Je třeba vnější ohřev
Plazma musí být uzavřeno v nějaké nádobě
Hvězdy:
Obrovský objem
Obrovský tlak (velká hustota)
Gravitační udržení
Ne až tak velká teplota (10 milionů stupňů)
Málo účinné fúzní reakce – dlouhověké hvězdy (proton-proton)
Záření se v nich šíří velmi pomalu
Fúze je zapálená – sama sobě zdrojem energie
Existují volně v prostoru

## Slide 24
PRO DOSAŽENÍ
ENERGETICKÉHO ZISKU JE NUTNÉ SPLNIT SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA:
HUSTOTU 
TEPLOTU 
DOBU UDRŽENÍ Energie (termoska) - ITER
LAWSONOVO KRITÉRIUM
nτE ≥ f(T)
Trojný součin:
nTτE ≥ g(T)
Nejsnažší oblast – minimum v teplotě

## Slide 25
Energie hvězd – termojaderná fúze
Co je to plazma?
Potřebujeme fúzi? Je výzkum moc drahý? Trvá moc dlouho?
Principy termojaderné fúze, palivo, hvězdy vs. pozemské reaktory
Magnetické udržení: Tokamak, Stellarátor, Inerciální udržení
JET, ITER, NIF příchod soukromého kapitálu
Kde všude najdete absolventy našeho oboru?

## Slide 26
26
PLAZMA V MAGNETICKÉM POLI
ZTRÁTY PŘES KONCE
ZTRÁTY DÍKY
NEHOMOGENITĚ POLE
HELIKÁLNÍ POLE –
přirozená konfigurace
PLYN nebo PLAZMA

## Slide 27
TOKAMAK
STELARÁTOR
ZKROUCENÉ CÍVKY
CÍVKY +
PROUD PLAZMATU
Magnetická zrcadla

## Slide 28
Recept na MCF reaktor:
Magnetická konfigurace
Vakuum (vakuová nádoba)
Palivo
Ohřev

## Slide 29
Cívky
Udržují částice uvnitř magnetické nádoby
Generují proud v plazmatu
Tvarují plazma
Udržují polohu plazmatu vůči rychlým i pomalým nestabilitám
Rovnováha tlaku plazmatu a magnetických polí

## Slide 30
Pole definované výhradně cívkami
Proudy v plazmatu nežádoucí
Složitost
Experimentální výsledky teprve nyní potvrzují očekávání

## Slide 31
Inerciální udržení – pouze setrvačnost - mikrovýbuchy
nτE ≥ f(T)
Velmi mnoho způsobů
Například komprese pomocí laserů/rentgenového záření
Komprese pomocí svazků částic
Trošku jiná definice faktoru zesílení než MCF
Největší problém – nutnost 10/s, aktuálně 1/týden
Částečně nebo úplně magnetizované plazma – různé druhy pinčů – na hraně s MCF

## Slide 32
Energie hvězd – termojaderná fúze
Co je to plazma?
Potřebujeme fúzi? Je výzkum moc drahý? Trvá moc dlouho?
Principy termojaderné fúze, palivo, hvězdy vs. pozemské reaktory
Magnetické udržení: Tokamak, Stellarátor, Inerciální udržení
JET, ITER, NIF, příchod soukromého kapitálu
Kde všude najdete absolventy našeho oboru?

## Slide 33: JET DT kampaň – REKORDy a FúZNÍ ZISK
 | 1997 #42976 | 1997 #42982 | 2021 #99971
High power phase duration | ̴0.15 s | 5 s | 5 s
Average ion temperature | 150 mil. K | 50 mil. K | 80 mil. K
Released fusion energy | 13.8 MJ | 21.7 MJ | 59 MJ*
Peak fusion power | 16.1 MW | 5 MW | 13 MW
Peak heating power | 25.7 MW | 24.6 MW | 34 MW
Maximum gain Q | 0.62 | 0.2 | 0.37
Data based on: (Kim, H.-T., et al., Nucl. Fusion 2020), (Keilhacker, M., et al., Philos. Trans. Royal Soc. A 1999),
(Horton, L. D., et al., Nucl. Fusion 1999), DTE2 results press release
*2023 vylepšeno na 69 MJ

## Slide 34
https://www.iter.org/
Q=10

## Slide 35
Rekord ve fúzním zisku fúzní energie/absorbované energie z rentgenového záření ~3-4

## Slide 36
Posledních 5 let
Velcí investoři (Google, MS, …)
Staré nápady s novým elánem
Nové nápady více či méně reálné
Skutečné inovace pro aktuální projekty – HTS (CFS, Tokamak Energy)
Možná bude fúzní elektrárna už letos v létě? Helion Energy 

## Slide 37
Energie hvězd – termojaderná fúze
Co je to plazma?
Potřebujeme fúzi? Je výzkum moc drahý? Trvá moc dlouho?
Principy termojaderné fúze, palivo, hvězdy vs. pozemské reaktory
Magnetické udržení: Tokamak, Stellarátor, Inerciální udržení
JET, ITER, NIF, příchod soukromého kapitálu
Kde všude najdete absolventy našeho oboru?

## Slide 38
Ondřej Kudláček – Feedback control pro ITER (IPP Garching, DE)
Michal Kazda – CEO MIFRE Energy (obnovitelné zdroje, jaderná energetika)
Michal Odstrčil – XUV litografie AMSL/Zeiss, DE
Tomáš Odstrčil - tokamak DIII-D, USA
Michal Šmíd – laserové plasma Helmholz Zentrum Dresden, DE
Martina Žáková – medicínské aplikace v ELI Beamlines
Ondřej Grover – tokamak ASDEX-Upgrade (DE), Bernard Bigot grant
Jaroslav Krbec, Pavel Háček, Martin Imríšek, Tomáš Markovič,... – design COMPASS-U (ÚFP)
Jan Prokůpek – fúzní projekty v CV Řež
Ondřej Ficker – koordinátor experimentů s disrupcemi a RE v Evropě (JET, AUG, TCV)
Další absolventi se uplatnili v oborech jako:
Elektronová mikroskopie, Autonomní řízení automobilů, Poradenství v oblasti systémového inženýrství ve Francii, Outdoorový magazín/web, ….

## Slide 39
Energie hvězd
  Podstatu známe teprve chvíli, ale je velkou inspirací
Co je to plazma?
  Systém nabitých částic, kolektivní chování, něco víc než 4. skupenství
Potřebujeme fúzi? Je výzkum moc drahý? Trvá moc dlouho?
  ANO, NE!, NE
Principy termojaderné fúze, palivo, hvězdy vs. pozemské reaktory
  E=mc^2, paliva je dost, máme to těžší než hvězdy, hustota*doba udržení
Magnetické udržení: Tokamak, Stellarátor, Inerciální udržení
  Magnetické pole spoutá částice: Donut, pomačkaný donut, kapesní termojaderná bomba
JET, ITER, NIF, příchod soukromého kapitálu
  JET: rekord v Energii, prostě ITER – WOW!, NIF: rekord v zisku, soukromý kap.: důležitý zlom, ale…
Kde všude najdete absolventy našeho oboru?
  Skoro všude a tam najdete práci i vy 

## Slide 40
Hry/aplikace:
Operation tokamak – android, iOS
PPPL IPPEX – webový prohlížeč (https://ippex.pppl.gov/#vt)
Materiály od organizace FuseNet pro střední školy
5 modulů:
https://fusenet.eu/education/material?search=&type=for_educators
Budou přeloženy/pro nadané studenty v angličtině