Předběžný návrh ringu Machových sond pro tokamak GOLEM

Existující ring 124 Langmuirových sond lze modifikovat na ring 32 Machových sond pro poloidální rozložení toků ve "scrape off layer" na tokamaku GOLEM.

Úprava ringu spočívá ve výrobě dvou clon (se 32 nebo 41otvory), které se upevní na stávající systém sond – není ještě specifikováno jakým způsobem.

Výkres clony je na Obr. 1. – s rozměry a zhruba v měřítku.

Clony bude nutno na boku odříznout, aby nevadily při zasouvání ringu do komory tokamaku. Mezi clonami se nachází Machovy sondy, jak je vidět z obr.2.

Machova sonda se skládá ze dvou planárních kolektorů, které jsou odděleny isolantem, např. tenkou Teflonovou folií, kterou na několika místech přilepíme minutovým lepidlem, aby nespadla do plazmatu.

Kolektory budou měděné – tloušťku musíme specifikovat tak aby se nenatavovaly tepelným tokem plazmatu (J Horáček).

Stávající hroty LS se vymění za měděné, aby se na ně dobře pájely kolektory. Pájka musí vydržet zvýšenou teplotu (Castolin ??? stupnů C). Celkem se tedy musí vyrobit takových 64 "praporků

Otvory v clonách definují aktivní sběrnou plochu sondy. Jejich poloměr musí být (podstatně) větší než Larmorův poloměr iontů

,

který musíme spočítat pro typická magnetická pole na tokamaku GOLEM a očekávanou iontovou teplotu okolo 10 eV.

Budeme měřit iontový nasycený proud a tudíž potřebovat 64 zdrojů záporného napětí – 100 V. K tomu poslouží 2 stříbrné krabičky, které jsou k dispozici.

11/7/2013