Výbojové parametry versus toroidální magnetické pole

V. Svoboda, J. Stockel

Provedli jsme tři výstřely v "čisté" komoře tokamaku GOLEM, které se lišily pouze napětím na kondenzátorové baterii pro vytváření toroidálního magnetického pole. Mezi výstřely se neprováděl ani ohřev komory, ani doutnavý výboj.

- Tlak pracovního plynu byl nastaven na 20 mPa

- Kondenzátorová baterie pro průraz se nenabíjela.

- Kondenzátorová baterie pro vlečení proudu se nabíjela na napětí 400 V.

- Zpoždění mezi startem UB a UCD bylo 2 ms.

#4662 UB = 800 V	 maximální BT = 0,24 T

#4663 UB = 1200 V	 maximální BT = 0,37 T

#4664 UB = 1400 V	 maximální BT = 0,43 T

Časový vývoj výbojů je porovnán na obrázku:

Je vidět, že:

- Délka výboje se prodlužuje při rostoucím BT

- Napětí na závit nezávisí na BT ani na okamžité hodnotě proudu plazmatem. Během kvazistacionární fáze výboje klesalo až na 3.4 V!

- Časový vývoj proudu plazmatem nezávisí na BT. Maximální velikost proudu Imax = 4,8 kA

- Napětí na závit potřebné pro průraz nezávisí na velikosti BT a je 9 V. K průrazu dojde 2 ms po startu UCD (poměrně pozdě).

- Všechny výboje končí disrupcí.

Měřeno 24 února 2011

# Text boxes

Obr. 1. Časový vývoj tří výstřelů lišících se velikostí toroidálního magnetického pole