GOLEM -  První plazma

Obrázek 1:

Kondenzátorová baterie pro primární vinutí transformátoru nabita na 200 V a kondenzátorová baterie pro toroidální magnetické pole B není nabita.

Je zřejmé, že proud primárním vinutím generuje napětí na závit Uloop, které dosáhne maximální hodnoty –14 V v čase cca 3 ms po spuštění sběru dat (DAS). Rogowského pásek obepínající komoru tokamaku přitom měří proud protékající komorou, která má odpor cca 10 mOhm. Proud komorou sleduje časový vývoj Uloop a v maximu dosáhuje hodnotu Imax= 1,4 kA. Signál z Rogowského pásku se integruje numericky. Pro zpětnovazební řízení polohy bude potřeba využít analogový integrátor, který je součástí bedny pro zpětnovazební řízení polohy (k dispozici na fakultě.

Obrázek 2:

Totéž s magnetickým polem. Kondenzátorová baterie pro Btor nabita na 600 V a spíná se současně s napětím přiloženým na primární vinutí transformátoru. Tryska pro předionizaci pracovního plynu není v provozu. Do komory napuštěn vodík H2 o tlaku 8.10-2 Pa.

Komentář:

1. Uloop Proč je nyní maximum Uloop vyšší než v přechozím případě, když je baterie nabita na stejné napětí 200 V? Na obrázku je patrné maximum cca 22 V

2: Numericky integrovaný signál z cívky která měří Btor není v absolutních jednotkách. Měl by se měřit proud toroidálním vinutím a z něho spočítal absolutní velikost Btor. Senzor pro měření proudu by mohl zapůjčit Ivan Ďuran.

4: Signál fotodiody, která se kouká do komory přes skleněné okénko je zřejmě trochu integrovaný. Na výstupu z fotodiody je zřejmě třeba použít emitorový sledovač signálu, aby se snížila časová konstanta.

Nicméně časové průběhy signálů zřetelně ukazují, že došlo k průrazu neutrálního plynu a k zformování plazmatu v komoře tokamaku!!

O tom svědčí:

- Rychlý pokles napětí na závit v čase t = 6-7 ms a jeho malé fluktuace.které lze pozorovat až do času t=10,5 ms

- Nárůst proudu Ip+ch v tomtéž čase až na hodnotu cca 5.5 kA.

- Nárůst signálu z fotodiody.

Napětí na závit při maximální hodnotě proudu je cca 12 V. To znamená, že komorou protéká poud Ich cca 1,2 kA a proud plazmatem Ip je zhruba 4 kA. Odpor plazmatu je tudíž Rp = Uloop/Ip = 3 mOhm. To je asi 10x větší odpor než se dosahoval na tokamaku CASTOR ve standardních výbojových režimech.

Elektronová teplota je prozatím nízká a dá se odhadnout ze vztahu pro geometrii GOLEMa   (viz J Brotánková- disertace 2009)

Pro plazma na obr.2 dostáváme  Te(o) cca 17 eV.

Gratuluji k prvnímu plazmatu na tokamaku GOLEM o délce cca 3 ms!!

Pro zlepšení je třeba:

- Přiložit napětí na primární vinutí až když je vybudováno magnetické pole.

- Do série z primárním vinutím zapojit kvadrupólové vinutí, které generuje vertikální magnetické pole. Pak lze očekávat prodloužení výboje.

- Použít předionizaci

- Aplikovat dále vypékání a doutnavý výboj

- Optimalizovat tlak H2 před výbojem.