Vybití kondenzátorové baterie do lineru (bez plazmatu)

Obvod transformátoru na tokamaku GOLEM je znázorněn na obr. 1.

Na primární vinutí je přes spínač T (tyristor) připojena baterie kondenzátorů o kapacitě C = 8x450 F = 3.6 mF, která s nabíjí na napětí UOH. Baterie kondenzátorů má nepochybně vnitřní odpor Ri , který je prozatím neznámý. Vakuová komora tokamaku má odpor RL = 0.01 a indukčnosti LL = 0.5 H. Primární vinutí má počet závitů N= 12, odpor Ri = 45 maindukčnost L1 , kterou prozatím neznáme.

Pokusme se odhadnout indukčnost primárního vinutí L1 dvěmi způsoby:

- Odhad L1 ze známé vzájemné indukčnosti transformátoru tokamaku CASTOR

Vzájemná indukčnost se definuje jako

Koeficient vazby mezi primárem a sekundárem je označen jako k, což je konstanta menší než 1.

Indukčnost sekundárního vinutí L2 (jeden závit) je N krát menší než indukčnost primárního vinutí. Tedy

Podle M. Valovice [1] je vzájemná indukčnost rovna M = 0.31 mH. V případě ideální vazby je tedy indukčnost primárního vinutí rovna L1 = 1.074 mH. Reálná indukčnost je nepochybně vyšší, neboť vazba v tokamaku není ideální.

- Odhad L1 ze změřeného průběhu napětí na závit na tokamaku GOLEM

Časový vývoj napětí na závit při nabíjecím napětí UOH = 100 V je patrný z obr. 2.

Zanedbáme –li počáteční náběh (mezi 6ou a 7ou ms), pak průběh připomíná tlumenou funkci cosinus  s půlperiodou T/2 = 20 ms. Poměr absolutní hodnot maxima (t = 6 ms) a minima ‚t = 26 ms) je zhruba roven 2.5.

Časový vývoj si aproximujeme

Poměr hodnot v čase t=0 (maximum) a t=T/2 (minimum) je v absolutní hodnotě roven

Pro T = 0.04 s je tedy koeficient tlumení  = 45.82 s-1.

Pro experimentální hodnoty: T = 0.04 s, C = 3.6 mF a  = 45.82 s-1 můžeme snadno vypočítat efektivní indukčnost L = 10.38 mH

Ze známé hodnoty koeficientu tlumení můžeme taktéž odhadnout velikost ohmického odporu v primárním obvodu transformátoru, který je součtem odporu primárního vinutí a vnitřního odporu kondenzátorové baterie, R = Ri +R1.

 = R/2L

Pro L ~ 10.38 mH a  ~ 45.82 s-1 je tudíž efektivní odpor obvodu R ~ 0.95 

Odpor primárního vinutí je R1 = 0.045 takže vnitřní odpor kondenzátorové baterie je Ri = 0.905 .

[1] M. Valovic, An Ohmic Heating Circuit for the CASTOR tokamak, Czech J Phys, 40, 1090, p. 673