Napouštění plynu do tokamaku GOLEM

Tlak plynu p [mbar], který se ustaví v čerpaném objemu je dán vztahem

p = q / s 		(1)

kde s je čerpací rychlost [l/s] a q je rychlost přítoku plynu [mbar l/s].

Čerpací rychlost na tokamaku GOLEM lze odhadnout jako 100 l/s

V tokamaku potřebujeme napouštět plyn jednak pro zapálení výboje a jednak pro doutnavý výboj na čištění komory.

# Výboj v tokamaku

Tlak pracovního plynu pro zapálení výboje v tokamaku se podle našich zkušeností pohybuje v rozmezí 1-100 mPa, tj. 10-5 až 10-3 mbar.

Rychlost přítoku plynu se tedy bude pohybovat v rozmezí

Qmin = p*s = 10-5*100 = 10-3 mbar l/s

Qmax = p*s = 10-3*100 = 10-1 mbar l/s

V tomto rozsahu pracuje  ventil PFI 13936 (0.0017 to 0.17 mbar l/s)

# Doutnavý výboj

Tlak pracovního plynu pro zapálení doutnavého výboje pro čištění komory se podle našich zkušeností pohybuje v rozmezí 0.1-10 Pa, tj. 10-3 až 10-1 mbar.

Rychlost přítoku plynu se tedy bude pohybovat v rozmezí

Qmin = p*s = 10-3*100 = 10-1 mbar l/s

Qmax = p*s = 10-1*100 = 10 mbar l/s

V tomto rozsahu pracuje ventil PFI 13933 (0.085 to 8.5 mbar l/s)

Na tokamaku CASTOR jsme tlak při doutnavém výboji regulovali ručně pomocí jehlového ventilu, což by mohlo pro začátek postačit i pro GOLEM.