GOLEM -  měření polohy

Odhad vertikální polohy z Mirnov coils bez znalosti proudu plazmatem vychází z následujícího obrázku a následné aritmetiky:

.

Poloidální magnetické pole od proudu plazmatem (proud aproximovaný jako přímý vodič) je v místě cívky B13:

Poloidální magnetické pole v místě cívky B13 je:

Vypočteme podíl rozdílu a součtu magnetických polí měřených cívkamí B13 a B5:

a zjistíme, že je v tomto přiblížení úměrný vertikálnímu posunu proudovodiče. Tímto způsobem se dá odhadnout absolutní poloha.

Snad jsem neudělal chybu?

J Stockel

15.1.2010