## Slide 1: Energie hvězd na Zemi
Štěpán Malec
malecste@cvut.cz
1
1
28. 3. 2025
Exkurze na tokamaku GOLEM 2025

## Slide 2
Obsah
2
Výroba elektrické energie
Energie hvězd – termojaderná fúze
Plazma
Principy termojaderné fúze
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
  Magnetické udržení - Tokamak, Stellarátor
  Inerciální udržení
JET & ITER
Tokamak GOLEM
Š. Malec

## Slide 3
3
Š. Malec
Spotřeba energie
Primární zdroje energie
Výroba el. energie
Teplo
Přímá spotřeba v průmyslu
Spotřeba v dopravě
Atd.
Fosilní paliva stále naprosto dominují
Výroba elektrické energie

## Slide 4
4
Š. Malec
Základní princip tepelné elektrárny
Jakým způsobem ohřívat vodu?
Výroba elektrické energie

## Slide 5
5
Š. Malec
Uhelná elektrárna
Praha (~1 GW) → ~1 vlak uhlí denně
Emise
Výroba elektrické energie

## Slide 6
6
Š. Malec
Jaderná elektrárna - Štěpná
Praha (~1 GW) → ~1 vagón jaderného paliva ročně
Suroviny, odpad, bezpečnost
Výroba elektrické energie

## Slide 7
7
Š. Malec
Sen
Co kdybychom topili malou hvězdou?
Výroba elektrické energie

## Slide 8
8
Š. Malec
Vize: Jaderná elektrárna - Fúzní
Výroba elektrické energie
Praha (~1 GW) → ročně ~ dodávka D-T směsi
Suroviny, odpad, bezpečnost

## Slide 9
Obsah
9
Výroba elektrické energie
Energie hvězd – termojaderná fúze
Plazma
Principy termojaderné fúze
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
  Magnetické udržení - Tokamak, Stellarátor
  Inerciální udržení
JET & ITER
Tokamak GOLEM
Š. Malec

## Slide 10
10
Š. Malec
Energie hvězd
Fúze pohání hvězdy, A. Eddington 1920
F. W. Ashton
A. Einstein
Složení Slunce: hlavně vodík a helium
E = Δm.c2
4x mH > mHe !!!
ROZDÍL HMOTNOSTÍ
JE UVOLNĚNÁ ENERGIE
Rychlost světla ve vakuu
c = 299 792 458 m/s nebo 1 miliarda km/hod
Energie hvězd – termojaderná fúze

## Slide 11
11
Š. Malec
Termojaderná fúze
Proton – protonový řetězec
1 proton se přemění β+ rozpadem na neutron
Energie hvězd – termojaderná fúze

## Slide 12
12
Š. Malec
Vysoké teploty
ZÓNA JADERNÝCH SIL
ZÓNA ELEKTROMAGNETICKÝCH SIL
KVANTOVÝ TUNEL
ODPUZOVÁNÍ
ATOMOVÝCH
JADER
Coulombova bariéra a kvantové tunelování
Energie hvězd – termojaderná fúze

## Slide 13
13
Š. Malec
Interakce
Energie hvězd – termojaderná fúze

## Slide 14
Obsah
14
Výroba elektrické energie
Energie hvězd – termojaderná fúze
Plazma
Principy termojaderné fúze
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
  Magnetické udržení - Tokamak, Stellarátor
  Inerciální udržení
JET & ITER
Tokamak GOLEM
Š. Malec

## Slide 15
15
Š. Malec
Co je to Plazma?
Plazma
NÍZKÁ TEPLOTA
PEVNÁ LÁTKA
STŘEDNÍ TEPLOTA
KAPALINA
VYSOKÁ TEPLOTA
PLYN
EXTRÉMNÍ TEPLOTA
PLAZMA
Plazma je kvazineutrální ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů a neutrálních částic vykazující kolektivní chování, který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu (ionizací). Je plazma čtvrté skupenství hmoty? – NE tak docela – pozvolná, ale zásadní změna chování
96% hmoty ve vesmíru je ve stavu plazmatu!

## Slide 16
16
Š. Malec
Rozmanitost plazmatu
Plazma

## Slide 17
Obsah
17
Výroba elektrické energie
Energie hvězd – termojaderná fúze
Plazma
Principy termojaderné fúze
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
  Magnetické udržení - Tokamak, Stellarátor
  Inerciální udržení
JET & ITER
Tokamak GOLEM
Š. Malec

## Slide 18
18
Š. Malec
Principy termojaderné fúze
Můžeme spoutat energii, která pohání Slunce?

## Slide 19
19
Š. Malec
Hvězdy vs. pozemské reaktory
Principy termojaderné fúze
Reaktory:
Malý objem
Tlak daný magnetickým polem/setrvačností
Magnetické/inerciální udržení
Vyšší teplota ~ 150 mil. stupňů
Nejúčinnější možné fúzní reakce (D a T)
Většina záření uniká
Je třeba vnější ohřev
Plazma musí být uzavřeno v nějaké nádobě
Hvězdy:
Obrovský objem
Obrovský tlak (velká hustota)
Gravitační udržení
Ne až tak velká teplota (10 milionů stupňů)
Málo účinné fúzní reakce – dlouhověké hvězdy (proton-proton)
Záření se v nich šíří velmi pomalu
Fúze je zapálená – sama sobě zdrojem energie
Existují volně v prostoru

## Slide 20
20
Š. Malec
Fúze vs. štěpení
Principy termojaderné fúze
VAZEBNÁ ENERGIE
na nukleon
ATOMOVÉ ČÍSLO A
235U
238U
2H
3H
4He
MNOŽSTVÍ ENERGIE UVOLNĚNÉ PŘI ŠTĚPENÍ
TEŽKÝCH JADER
MNOŽSTVÍ ENERGIE UVOLNĚNÉ PŘI FÚZI
LEHKÝCH JADER
SLUČOVÁNÍ ATOMOVÝCH JADER

## Slide 21
21
Š. Malec
Výsledek fúzní reakce
Principy termojaderné fúze
17,6 MeV

## Slide 22
22
Š. Malec
Palivo pro termojaderné reaktory
Principy termojaderné fúze
Deuterium
Vodík s jedním neutronem
0.015 % v mořské vodě
Poměrně rozvinuté technologie pro jeho získávání
Tritium
Vodík se dvěma neutrony
Poločas rozpadu v řádu let
V přírodě se běžně nevyskytuje
Produkují jej některé typy štěpných reaktorů (CANDU)
Bude se získávat z lithia přímo v reaktoru
Li – rozvinutá těžba a recyklace
Zásoby paliva při dnešní spotřebě: asi na 2x delší dobu než bude existovat Země….

## Slide 23
23
Š. Malec
Palivo pro termojaderné reaktory
Principy termojaderné fúze

## Slide 24
24
Š. Malec
Kritérium pro užitečný reaktor
Principy termojaderné fúze
PRO DOSAŽENÍ
ENERGETICKÉHO ZISKU JE NUTNÉ SPLNIT SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA:
HUSTOTU 
TEPLOTU 
DOBU UDRŽENÍ Energie (termoska) - ITER
LAWSONOVO KRITÉRIUM
nτE ≥ f(T)
Trojný součin:
nTτE ≥ g(T)
Nejsnazší oblast – minimum v teplotě
= Podmínka pro dosažení energetického zisku z fúze

## Slide 25
25
Š. Malec
Kritérium pro užitečný reaktor
Principy termojaderné fúze
Dům
Tokamak

## Slide 26
26
Š. Malec
Výhody a nevýhody termojaderné fúze
Principy termojaderné fúze
Bezemisní zdroj energie
Stabilní produkty
Nízká indukovaná aktivita konstrukčních materiálů
Inherentně bezpečný (velmi malé množství paliva, teplotní stabilita reakce)
Velké zásoby paliva dostupné rovnoměrně po celém světě (!)
Posun mnoha technologických oborů během vývoje
Pravděpodobně nebude dostupná v malém měřítku
Plazma nestabilní – fúzní reakce snadno vyhasne
Prostředí fúzních reaktorů je extrémní a potřebujeme nové a lepší materiály

## Slide 27
27
Š. Malec
Způsoby udržení plazmatu
Principy termojaderné fúze

## Slide 28
Obsah
28
Výroba elektrické energie
Energie hvězd – termojaderná fúze
Plazma
Principy termojaderné fúze
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
  Magnetické udržení - Tokamak, Stellarátor
  Inerciální udržení
JET & ITER
Tokamak GOLEM
Š. Malec

## Slide 29
29
Š. Malec
Magnetické udržení (MCF)
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
Magnetická Nádoba

## Slide 30
30
Š. Malec
Magnetické udržení (MCF)
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
Magnetická Nádoba
Musíme se zbavit podstav
Řešení:

## Slide 31
31
Š. Malec
Magnetické udržení (MCF)
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
TOKAMAK
STELARÁTOR
ZKROUCENÉ CÍVKY
CÍVKY +
PROUD PLAZMATEM
Magnetická zrcadla

## Slide 32
32
Š. Malec
Magnetické udržení (MCF)
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
TOKAMAK
Recept na reaktor s magnetickým udržením:
Magnetická konfigurace
Vakuum (vakuová nádoba)
Palivo
Ohřev
Cívky
Udržují částice uvnitř magnetické nádoby
Generují proud v plazmatu
Tvarují plazma
Udržují polohu plazmatu vůči rychlým i pomalým nestabilitám
Rovnováha tlaku plazmatu
a magnetických polí

## Slide 33
33
Š. Malec
Magnetické udržení (MCF)
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
STELLARÁTOR
Pole definované výhradně cívkami
Proudy v plazmatu nežádoucí
Složitost
Experimentální výsledky teprve nyní potvrzují očekávání

## Slide 34
34
Š. Malec
Inerciální udržení (ICF)
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
Inerciální udržení – pouze setrvačnost - mikrovýbuchy
nτE ≥ f(T)
Velmi mnoho způsobů
Například komprese pomocí laserů/rentgenového záření
Komprese pomocí svazků částic
Trošku jiná definice faktoru zesílení než MCF
Největší problém – nutnost 10/s, aktuálně 1/týden
Částečně nebo úplně magnetizované plazma – různé druhy pinčů – na hraně s MCF

## Slide 35
Obsah
35
Výroba elektrické energie
Energie hvězd – termojaderná fúze
Plazma
Principy termojaderné fúze
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
  Magnetické udržení - Tokamak, Stellarátor
  Inerciální udržení
JET & ITER
Tokamak GOLEM
Š. Malec

## Slide 36
36
Š. Malec
JET
JET & ITER
 | 1997 #42976 | 1997 #42982 | 2021 #99971
High power phase duration | ̴0.15 s | 5 s | 5 s
Average ion temperature | 150 mil. K | 50 mil. K | 80 mil. K
Released fusion energy | 13.8 MJ | 21.7 MJ | 59 MJ*
Peak fusion power | 16.1 MW | 5 MW | 13 MW
Peak heating power | 25.7 MW | 24.6 MW | 34 MW
Maximum gain Q | 0.62 | 0.2 | 0.37
Data based on: (Kim, H.-T., et al., Nucl. Fusion 2020), (Keilhacker, M., et al., Philos. Trans. Royal Soc. A 1999),
(Horton, L. D., et al., Nucl. Fusion 1999), DTE2 results press release
*2023 vylepšeno na 69 MJ

## Slide 37
37
Š. Malec
ITER
JET & ITER
https://www.iter.org/
Q=10

## Slide 38
38
Š. Malec
ITER
JET & ITER

## Slide 39
Obsah
39
Výroba elektrické energie
Energie hvězd – termojaderná fúze
Plazma
Principy termojaderné fúze
Možné přístupy udržení plazmatu na Zemi
  Magnetické udržení - Tokamak, Stellarátor
  Inerciální udržení
JET & ITER
Tokamak GOLEM
Š. Malec

## Slide 40
40
Š. Malec
Tokamak GOLEM
Tokamak GOLEM
Small tokamak located at Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Primarily for educational purposes
Iron transformer core
Circular cross-section of the vacuum chamber
GOLEM can be operated remotely via a web interface
Major radius | R0 = 0.4 m
Liner minor radius | r0 = 0.1 m
Minor (limiter) radius | a = 0.085 m
Toroidal magnetic field | Bt < 0.8 T
Plasma current | Ip < 14 kA
Discharge duration | τ ≈ 34 ms
Plasma density | ne ≈ 1 · 1018 m−3
Effective charge of plasma | Zeff ≥ 2.5
GOLEM. Online. GOLEM @ FJFI.CVUT. Dostupné z: https://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/.

## Slide 41
41
Š. Malec
Cesta tokamaku GOLEM
Tokamak GOLEM

## Slide 42
42
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Pojďme postavit GOLEMa

## Slide 43
43
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Náš cíl: vytvořit µSlunce v pozemských podmínkách

## Slide 44
44
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Magnetické udržení vyžaduje toroidální geometrii
→ Svinutá magnetická nádoba

## Slide 45
45
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Musíme to celé umístit do reaktorové nádoby - komory

## Slide 46
46
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Toroidální magnetické pole udržuje plazma

## Slide 47
47
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Pomocí transformátoru vytvoříme a zahřejeme plazma

## Slide 48
48
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
…A vše dohromady

## Slide 49
49
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM

## Slide 50
50
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Provedení výboje na tokamaku GOLEM

## Slide 51
51
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
The smallest tokamak in the World with the biggest controll room

## Slide 52
52
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Vakuový systém – jednotky Pa

## Slide 53
53
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Napouštění pracovního plynu – H nebo He

## Slide 54
54
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Nabíjení kondenzátorů toroidálního magnetického pole

## Slide 55
55
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Nabíjení kondenzátorů elektrického pole

## Slide 56
56
Š. Malec
GOLEM – kondenzátorová místnost
Tokamak GOLEM
Kondenzátory elektrického a magnetického pole

## Slide 57
57
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Předionizace

## Slide 58
58
Š. Malec
GOLEM
Tokamak GOLEM
Připojení kondenzátorů elektrického a magnetického pole
a spuštění diagnostik

## Slide 59
59
Š. Malec
GOLEM – Základní diagnostiky
Tokamak GOLEM

## Slide 60
60
Š. Malec
Tokamak GOLEM
GOLEM – Základní diagnostiky

## Slide 61
61
Š. Malec
Tokamak GOLEM
Závěr
Energie hvězd
  Jaderná fúze
Co je plazma?
  Systém nabitých částic, který vykazuje kolektivní chování
Palivo pro fúzní reaktory
  Deuterium (mořská voda) + Tritium (výroba v reaktoru)
Magnetické udržení – Tokamak, Stellarátor
  Magnetické pole spoutá částice, malá hustota
Inerciální udržení
  Malá termojaderná bomba, vysoká hustota
Tokamak GOLEM
  V současnosti nejžhavější místo v ČR (provádí se upgrade tokamaku COMPASS na ÚFP A.V. ČR a COMPASS je mimo provoz)
  Možnost vzdáleného řízení
  Nejmenší tokamak na světě s největší řídící místností

## Slide 62
62
Š. Malec
Nejžhavější sen pod Sluncem
Kniha o ITERu od prof. Mlynáře