## Slide 1: Maximalizace délky výboje pro UBt = 1200 V
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Petr Světnička, Lukáš Vlček
10. 4. 2026

## Slide 2: Úvod
Volnost v parametrech Ucd, Δt = tcd a p (+ stabilizace)
Nalezení nejlepších parametrů (Ucd, Δt, p) pomocí Bayesovské optimalizace
Poziční stabilizace nejlepšího výboje
Zasunutí nejlepšího výboje hlouběji do magnetického pole
Cíl: maximalizovat dobu výboje pro maximální Bt, tj. UBt = 1200 V

## Slide 3: Bayesovská optimalizace
Zdroj: Github

## Slide 4: Bayesovská optimalizace - implementace
Import knihovny
Funkce vyhodnocující požadované body (ručně přes input)
Definiční obor (Ucd ∈ [300; 750] V, Δt ∈ [0; 2161] µs, p ∈ [6; 17] mPa)
Deklarace optimalizace
Registrace naměřených hodnot
Spuštění optimalizace
Zpracování maxima

## Slide 5: Nalezená maxima
Ideální parametry jsme nalezli po cca. 25 iteracích
Parametry pro nejdelší výboj při UBt = 1200 V:
  Ucd ~ 460-470 V
  p - příliš neovlivnil průběh výboje
  Δt ~ 70 µs

## Slide 6
p = 13,90 mPa, Δtp = 22,91 ms
#51881
p = 9,95 mPa, Δtp = 23,91 ms
#51883
p = 5,77 mPa, Δtp = 23,63 ms
#51880
p = 17,2 mPa, Δtp = 21,72 ms
#51879

## Slide 7: Stabilizace
Vybraný výboj pro stabilizaci: #51883
  Ucd = 467 V, Δt = 70 µs, p = 10 mPa
  Δtp = 23,91 ms
Stabilizovaný výboj: #51884
  Δtp = 31,67 ms
Notes: Upravil jsem číslo výboje

## Slide 9: Zasunutí výboje hlouběji do magnetického pole
#51905 posunutí o 1000 µs
  Ucd = 500 V
  Δtp = 26,44 ms
#51909 posunutí o 2000 µs
  Ucd = 560 V
  Δtp = 0 ms
Neznámá závislost mezi Δt a Ucd

## Slide 11: Závěr
Optimalizace nalezla optimální Ucd a Δt
Různé tlaky příliš neovlivnily průběh výboje
Poziční stabilizací jsme prodloužili výboj na 31,67 ms
Posunuli jsme začátek výboje o 1 ms hlouběji do magnetického pole
Prostor pro zlepšení:
  Proudová stabilizace
  Posunutí výboje o 2 ms pomocí proudové stabilizace

## Slide 12: Poděkování
panu Ing. Vojtěchu Svobodovi SCs.
za umožnění práce na Tokamaku GOLEM,
odborné vedení a věnovaný čas
panu Ing. Ondřeji Fickerovi Ph.D.
za seznámení s BO výbojů
(FYS v minulém ročníku)
panu Václavu Vinclerovi
za seznámení s implementací BO
(rovněž FYS v minulém ročníku)