Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

# TOKAMAK

“CASTOR”

Část II.

## Konstrukce a montáž zařízení

Zpracoval: RNDr. Vladimír Kopecký, DrSc.

### Konstrukce vakuové komory

Toroidální komora Castoru je svařena z válcových segmentů o průměru 200 mm vyrobených z nerezového plechu o tlouštce 0.5 mm. V každém segmentu jsou prolisována tři zvlnění o hloubce cca 7 mm (obr. 1), která zabezpečují sejmutí tepelných dilatací, zvyšují příčnou tuhost konstrukce a zvětšují elektrický odpor komory. Segmenty jsou svařovány na břit. Toroidální komora má vloženo šest diagnostických sekcí ve tvaru písmene T sestávajících z horizontálního vstupu a páru vertikálních vstupů (obr. 2). Horizontální vstupy mají obdélníkový průřez, vertikální lichoběžníkový tvar průřezu, jak je patrno z obr. 2. Dvě hlavní diagnostické sekce s nejširšími vstupy jsou umístěny na ose kolmé k transformátoru mezi cívkami č. 1 a 28 a mezi 14 a 15. Zbývající sekce jsou po obou stranách hlavních sekcí mezi 3. a 4., 11. a 12., 17. a 18. a mezi 25. a 26. cívkou toroidálního magnetického pole. Další části konstrukce vyplynou z popisu demontáže.

Demontáž komory

Demontáž komory v případě nutné opravy vakuové netěsnosti či při potřebné rekonstrukci (od spuštění CASTORu se až do předání na FJFI demontáž neuskutečnila) se provádí postupem uvedeným níže.

1. Po odpojení všech diagnostik a měřících obvodů se odmontují všechny přívody proudu (koaxiál vedoucí od baterie kondenzátorů, přívod do primárního vinutí tarnsformátoru, přívody k pomocným vinutím a rovněž propojení primárních vinutí mezi vinutími na horní a dolní části transformátoru).

2. Sejme se horní část transformátoru (pozor na izolační podložky mezi dolním a horním dílem transformátoru) a ze jha se opatrně vyzvedne celý toroidální komplet komory s cívkami. Ten se položí na patřičně vysoké podpěry (dřevěné špalky) nejlépe na dvoudílný montážní stůl. Podpěry se umístí pod texgumoidovou desku do mezer mezi všemi T-sekcemi.

3. Rozeberou se elektrická propojení toroidálních cívek. Nejprve se odmontují vnější mědené pásy tvořící zpětný závit kolem toroidu. Nejlépe opět spojit a vcelku uložit. Pak rozebrat tvarované spoje mezi cívkami.

4. Odmontují se vnější kabelová pomocná vynutí.

5. Odmontují se horní spojovací duralové prstence (šrouby do cívek a svorníky na vnějším prstenci mezi cívkami), čímž se uvolní cívky toroidálního pole. Pozor na texgumoidové špalíčky izolující cívky od prstenců, jsou číslovány).

6. Uvolní se přístup k hlavnímu řezu tokamaku mezi cívkami 7 – 8 a 21 – 22 tím, že se 4 cívky z každé strany (4-7, 8-11 a 18-21, 22-25) odsunou co nejvíce do strany.

7. V místě tohoto hlavního řezu jsou části mědeného pláště staženy svorníky přes dva páry měděných lunet (obr. 3). Nejprve se odstraní svorníky a pak se z lunet vyšroubují 4 krytky z okének na spojení vnitřních kompenzačních závitů. Pod těmito krycími matkami jsou podložky se závitem M4 na jejich vytažení, pod nimi těsnící gumy a pod nimi jsou šrouby spojující kompenzační vinutí. Po jejich vyšroubování lze sejmou měděné lunety.

8. Rozpojená kompenzační vinutí se vyhnou ven a odstraní se izolační podložky pod spojem.

9. Obnažený břitový svár se na obou stranách komory opatrně rozbrousí, aby zústal dostatečný lem pro další svaření a toroid se rozdělí odtažením, nejlépe pomocí děleného montážního stolu (obr. 4.).

10. Dále se pokračuje v demontáži té části komory, kde je předpokládaná vakuová netěsnost nebo kde má dojít k rekonstrukci. Případně se demontuje celá komora. Postup je totožný na všech 4 koncích rozpůleného toroidu. V případě vakuové netěsnosti se vždy vakuově utěsní části komory pomocí pomocných přírub a hledá se poškozená část hledačem vakuové netěsnosti.

11. Sejmou se cívky toroidálního pole kýváním a poklepem gumovým kladívkem (obr. 5.).

12. Demontují se a sejmou se části měděného pláště.

13. Odehnou se pásy kompenzačního vinutí a rozbrousí se obnažený břitový svár mezi toroidální částí komory a diagnostickou sekcí.

14. Pro demontáž diagnostické sekce je třeba odsunout cívky toroidálního pole ve směru k velké T sekci a rozbrousit břitový svár mezi diagnostickou sekci a další částí toroidální komory.

15. Dále se pokračuje stejně jako v bodech 11 – 13.

Montáž se provádí v opačném pořadí. Po každém provedeném sváru je třeba přimontovanou část vakuově utěsnit pomocnými přírubami a vakuově prověřit provedený svár hledačem netěsností.

# Text boxes

Obr. 1. Pohled do vnitřku vakuové komory.

Obr. 6. Část toroidu po odstranění toroidálních částí komory u bočních diagnostických cekcí.

Obr. 2. Tři diagnostické sekce na polovině komory (zkušební sestavení).

Obr. 5. Polovina toroidu po sejmutí cívek.

Obr. 4. Oddělené poloviny Castoru.

Obr. 3. Pohled na část spojovací lunety se svorníky a okénkem na spojení kompenzačního vinutí.